## Slide 1: 108新泰創資
2020.4.18

## Slide 2: The arduino project
TOP 10 Arduino projects of 2019
5 AMAZING Arduino project DIY 0-7’00”
7 INCREDIBLE Projects with a simple FAN
Top 10 Arduino Projects 2020 | Mind Blowing Arduino School Projects
15 Great Arduino Projects for beginners
Top 10 Arduino Projects For Beginners in 2019
Top 10 Arduino Projects
Arduino project 自動拍球機
2016 TOP15 Arduino 創客專案
Youtube搜尋關鍵字：arduino project、Creative ideas、Amazing ideas
2 Creative ideas from Arduino
3 Creative ideas from Arduino
Amazing DIY idea with Arduino
康橋國際學校： 2018 Arduino學生專題 2017 Arduino學生專題 2019 Arduino學生專題1 2019 Arduino學生專題2 2019 Arduino學生專題3

## Slide 3: RGB 3色共陰極LED
材料包裡面的3色LED是共陰極，必須在GND端請加限流電阻220Ω，否則容易燒壞LED。
GND
綠
紅
藍

## Slide 4: RGB 3色共陰極LED
綠色特別亮，數值小一點
紅色
藍色

## Slide 5: 有源蜂鳴器
有源蜂鳴器的特點是： 1.有源蜂鳴器內部帶震盪源，只要單片機輸出高或低電平就可以讓其發出聲音，但只會支支叫而已。
2.無源蜂鳴器內部無震盪源，必須給發聲頻率及時間。
3.低電平觸發是指腳位寫入LOW時發出聲音。
無源蜂鳴器
有源蜂鳴器

## Slide 6: 紅外線接收器1838B
紅外線是目前最常見的一種無線通訊方式，在家電以及玩具產品中普遍被使用，如電視(TV)、音響(Stereo Set ) 、錄放影機(Video Cassette Recorder)、冷氣機(Air-Conditioner)、DVD播放機(Dvd Player)、MP3 播放機(MP3 Player)、遙控車(Remote Control Car)…等。 資料來源：(知識開源共享) http://taiwanarduino.blogspot.com/2014/08/blog-post_16.html
工作電壓：2.7-5.5V
接收角度：45度
接收距離：15-18米

## Slide 7: 紅外線接收器1838B
16進位
2進位
10進位
傳回值
請紀錄3個按鍵的16進位資料

## Slide 8: 利用遙控器來控制三色LED燈
老師遙控器上的按鍵1
老師遙控器上的按鍵2
老師遙控器上的按鍵3
紅色
綠色
藍色

## Slide 9: 4路紅外線循跡模組
紅外線循跡模組是利用發射端發出紅外光，若接收端收到反射回來的紅外光時做出回應。深色表面易吸收光輻射，反射率較差，白色表面反射率較高。
紅外線循跡模組常用在機器人尋線(黑線和白線)移動。
左側的紅外線循跡模組，當接收到反射回來的紅外光時(例如白色表面)，對應的指示燈亮，輸出數位訊號0。
沒有收到紅外光時(例如黑色或是距離太遠)，指示燈不亮，輸出數位訊號1。
發射端
接收端
http://coopermaa2nd.blogspot.com/2011/03/1.html

## Slide 10: 4路紅外線循跡模組
紅外線循跡模組輸入為數位訊號，所以接在Arduino板子pin3~pin12的接腳。

## Slide 11: 溫濕度感測器 DHT11模組
濕度測量範圍：20---90%RH、濕度測量精度：±5%RH
溫度測量範圍：0---50℃、溫度測量精度：±2℃
工作電壓：DC5V/3.3V
接線VCC → 3.3V/5V電源正極 GND →電源負極、DATA →單片機IO口
注意：勿將VCC與GND接反，接反必燒壞！

## Slide 12: 溫濕度感測器 DHT11模組
注意：
勿將VCC與GND接反，
接反必燒壞！

## Slide 13: 利用溫濕度感測器來控制三色LED
例如濕度增加超過70%時，亮紅燈警告。
注意：
勿將VCC與GND接反，
接反必燒壞！

## Slide 14: LCD 16x2顯示器模組
LCD 1602A 16*2 藍底白字
學校這批LCD的配置位址是0x27
是0x27
背光開關
對比調整
GND
VCC接5V
SDA
SCL
S
C L
S
D A
S
C L
S
D A

## Slide 15: LCD模組無法顯示中文字
列2行0
(2,0)
列0行1
(0,1)
若未設定LCD游標列、行，則從0,0開始

## Slide 16: DH11溫溼度感應器+LCD模組

## Slide 17: 水位感測器
水位傳感器是一種易於使用傳感器，它是通過將一系列平行導線暴露於痕量測得的水滴/水量以確定水位而獲得數據。
應用範圍：廣泛用於暖通空調，除濕機，測試設備，汽車，自動控制，氣象站，濕度調節器及其他相關溫度檢測與控制。
接線： Vcc(+) – 3.3或5V GND(-) – Arduino GND S – A0~A5

## Slide 18: 雨滴感測器(下雨感測模組)
**請注意 電源正負極接反 立即燒毀*****
工作電壓3.3V-5V 5.輸出形式 ：D0數位開關量輸出（0和1）和類比量AO電壓輸出
接上5V電源，電源指示燈亮， 感應板上沒有水滴時，DO輸出為高電平，開關指示燈滅 滴上一滴水，DO輸出為低電平，開關指示燈亮， 刷掉上面的水滴，又恢復到，輸出高電平狀態 AO模擬輸出，可以連接單片機的AD口檢測滴在上面的雨量大小。 DO TTL數位輸出也可以連接單片機檢測是否有雨。
接線方式： VCC:接電源正極（3-5V） GND:接電源負極 AO:類比信號輸出 (DO:TTL開關信號輸出)
VCC
GND
D0
A0

## Slide 19: 土壤溼度感測器
簡易的水分感測器可用於檢測土壤的水分，當土壤缺水時，模組輸出一個高電位，反之輸出低電位。
使用這個感測器製作一款自動澆花裝置，讓您的花園裡的植物不用人去管理。
靈敏度可調（圖中藍色數字電位器調節）
工作電壓3.3V-5V
模組雙輸出模式，數位量輸出簡單，類比量輸出更精確。
電源指示燈（紅色）和數位開關量輸出指示燈（綠色）
https://www.youtube.com/watch?v=V_TJM3_n5Bw
A0
D0
GND
VCC

## Slide 20: 水位感測器、雨滴感測器、土壤溼度感測器
以上3個感測器皆以類比訊號讀取
練習：請將感測器讀取的數值，顯示在LCD上。