## Slide 1: 108創造力資優
2021-0105
趙和修

## Slide 2: 小雞吃米零件圖
小雞吃米動作影片

## Slide 3: 小雞吃米：動作說明
TT馬達：旋轉帶動凸輪連桿上下移動， 使得小雞以腳為圓心，上下點頭。
舵機(SG90伺服馬達)動作： 如果超音波感測器偵測到距離小於15公分， 則角度設為45(假設)，否則設為90 (假設)。
超音波感測器：偵測距離
L9110S馬達控制器：控制馬達正反轉及轉速。不調速可不要安裝。

## Slide 4: 接線圖1：馬達不調速(不經過程式設定正反轉及轉速)
TT馬達不接L9110S馬達控制器，直接接VCC及GND。

## Slide 5: 馬達控制器L9110S
L9110S 直流馬達驅動器，模組可以同時驅動2個直流馬達或1個4線2相式步進馬達，輸入電壓：2.5-12V，每通道具有800mA連續電流輸出能力。 可控制2個馬達正反轉與不同轉速， 但2個馬達轉速需相同。
若是固定速度，馬達可直接電池， 不須透過控制器。

## Slide 6: 接馬達
A馬達
B馬達
接Arduino
A馬達
控制線
B馬達
控制線
V
C
C
G
N
D
馬達控制器L9110S接線
-255~255，太小轉不動

## Slide 7: 接線圖2：接L9110S馬達控制器

## Slide 8: 待續